Arbeidsoppgave innen elsikkerhet

Oppgave:

Med utgangspunkt i ovennevnte figur skal det utarbeides eksempler på planlegging av arbeid som skal utføres på:

- Frakoblet anlegg

- Arbeid under spenning

- Arbeid nær ved spenningssatte deler.

Tenk deg tre konkrete jobber som du skal prøve å forklare hvordan du går frem med tanke på el-sikkerhet)

Det skal refereres til gjeldende regler i FSE, FEL, aktuelle normer og nødvendig dokumentasjon.

FSE: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458?q=elektriske+anlegg

FEL: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060?q=elektriske+anlegg

Utskrift fra ELSIKKERHET NR. 55 (1/01)

BRUK AV ELEKTROLÆRLINGER TIL SELVSTENDIG ARBEID

Det synes å ha vært en utbredt oppfatning at elektrolærlinger har hatt en generell adgang

til selvstendig å utføre montasjearbeid de siste seks månedene av læretiden. Denne

oppfatning synes å bero på en misforståelse, noe som sannsynligvis skyldes

begrepsforvirring. Verken i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk eller i

opplæringsplanene er det nevnt noe om at lærlinger kan arbeide selvstendig.

I denne sammenheng er det viktig å skille mellom det å arbeide selvstendig og det å

arbeide alene på spesielle oppdrag, men under ledelse av en fagutdannet montør. Å

arbeide selvstendig innebærer at det må tas avgjørelser under veis i arbeidet, det må

foretas risikovurderinger m.v. Først når fagutdanningen er sluttført anses en person å

være kvalifisert til å arbeide selvstendig.

Når det gjelder lærlinger skal disse alltid arbeide under ledelse av en fagutdannet person.

Dette betyr imidlertid ikke at fagarbeideren til enhver tid skal stå bak lærlingen. Etter hvert som læretiden nærmer seg slutten er det naturlig at lærlingen gis større frihet og

oppdrag hvor vedkommende til en viss grad kan arbeide alene, men alltid under

overoppsyn av en fagutdannet person.

Vi kjenner til at enkelte installasjonsvirksomheter gir lærlingene svært frie tøyler og

sender disse ut på jobber hvor de arbeider selvstendig. Dette er i strid med

kvalifikasjonsforskriftene vil kunne medføre straffeansvar for virksomhetene dersom det

skulle skje en ulykke. I den forbindelse kan vi minne om at det for noen få år siden

skjedde en dødsulykke ved at en lærling ble sendt ut et oppdrag som han ikke behersket.

Lærlingen ble utsatt for strømgjennomgang og døde på grunn av hjertestans. Dessuten

skjer det stadig personskader hvor lærlinger blir skadet. Ofte skyldes disse ulykkene at

lærlingene har fått for lite oppfølging.

Utskrift fra ELSIKKERHET NR. 59 (1/01)

BRUK AV LÆRLINGER TIL SELVSTENDIG ARBEID OG I

VAKTORDNINGER

Det har vært en del spørsmål om lærlinger på noe tidspunkt av

læretiden kan settes til selvstendig arbeid.

For å kunne arbeide selvstendig i elektriske anlegg kreves det at en

person tilfredsstiller kravene til elektrofagarbeider i henhold til

forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk § 13 med veiledning.

En elektrofagarbeider er en person som har gjennomgått en formell

læreprosess gjennom en fastsatt opplæringsplan og avlagt fagprøve

eller på annen måte er gitt tillatelse til å arbeide selvstendig av

Produkt- og Elektrisitetstilsynet.

Ovennevnte betyr at lærlinger ikke har tillatelse til å arbeide

selvstendig. Lærlinger skal arbeide under ledelse av en fagarbeider,

men oppfølgingsgraden kan variere noe ut fra hvor langt i

læreprosessen en lærling har kommet.

Når det gjelder spørsmålet om bruk av lærlinger i vaktordninger har

vi i brev av 12.10.00 til Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund uttalt

følgende:

«Vårt regelverk inneholder ikke noe krav om at det skal etableres

vaktordning. Det er imidlertid krav om at ethvert høyspenningsanlegg

skal ha en ansvarlig driftsleder. Denne driftslederen skal sørge

for at anlegget drives på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Ovennevnte innebærer at eieren av høyspenningsanlegget ved

driftslederen må etablere en ordning som gjør at anlegget drives på

en sikkerhetsmessig forsvarlig måte og at dette hurtig kan ut- eller

innkobles. Når det er noe størrelse over anleggene innebærer dette at

det må etableres vaktordninger.

I utgangspunktet er det intet i veien for at lærlinger kan inngå i en

vaktordning. Begrensningen ligger i hva som kan utføres av arbeider.

En lærling kan instrueres til å utføre visse oppgaver som for

eksempel sikringsskifting eller betjening av brytere, men kan ikke

selvstendig utføre monteringsoppgaver. For slike arbeider kreves det

elektrofagarbeider.

Når det gjelder lavspenningsanlegg er det intet krav om vaktordning,

men dersom dette etableres ved hjelp av lærlinger gjelder de samme

begrensningene som for høyspenningsanlegg.»

Utskrift fra ELSIKKERHET NR. 62 (2/02)

ELEKTROLÆRLINGER SKAL IKKE ARBEIDE SELVSTENDIG

Nok en gang er det behov for å presisere retningslinjene for hvilke

oppgaver en elektrolærling kan utføre i lærlingperioden: Verken i

forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk eller i opplæringsplanene

er det nevnt noe om at lærlinger kan arbeide selvstendig – heller ikke de

siste 6 månedene av perioden.

At en lærling ikke kan arbeide selvstendig betyr at denne skal stå under

faglig ledelse av en fagutdannet montør. Dette betyr ikke at montøren til

en hver tid skal «stå bak» lærlingen. Etter hvert som læretiden nærmer

seg slutten er det naturlig at lærlingen gis større frihet og oppdrag hvor

vedkommende, etter individuell vurdering, fysisk kan arbeide alene, men

alltid under overoppsyn av en fagutdannet person. I hele

lærlingperioden er det alltid et krav om at risikovurderinger i forhold til

informasjon om anlegget, arbeidsoppdrag og valg av arbeidsmetode etter

fsl utføres av fagutdannet person. Etter valg av metode er det også den

fagutdannedes ansvar og plikt å gjøre vurderinger om hva som er

nødvendig utstyr og verneutstyr, og å påse at de valgte løsninger blir

fulgt.

Brudd på ovennevnte bestemmelser vil kunne medføre straffeansvar for

virksomheten dersom det skulle skje en ulykke.

Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) får fortsatt meldinger om

ulykker der lærlinger er involvert. Vi ser at mange av ulykkene skjer i

arbeidsoppdrag der man har valgt metode for å arbeide på eller nær ved

frakoblet anlegg. Ofte skjer ulykkene i forbindelse med at man skal

komme til anlegget for å gjøre spenningskontroll på arbeidsstedet ved for

eksempel å fjerne isolasjonstape på ledninger, fjerne deksler rundt

skinner etc. I ettertid viser det seg at anlegget fortsatt var spenningssatt

grunnet feilmerking, forsyning fra andre kurser, feil arbeidssted og annet.

DBE presiserer at inntil man har gjort en spenningskontroll på

arbeidsstedet er anlegget å betrakte som spenningssatt, og bruk av

personlig verneutstyr må vurderes ut fra dette.

Nylig kom en lærling ut for en ulykke i et anlegg der det i sikringsskapet

ikke var mulig av merkingen å se hvilken automat som skulle legges ut,

for å gjøre aktuell kurs spenningsløs. Montøren valgte da å gjøre en

kortslutning i det aktuelle rommet. Deretter påbegynte montør og

lærling arbeidet uten å forsikre seg om at all spenning var frakoblet.

Lærlingen var i ferd med å koble ledninger i en koplingsboks ved tak da

han fikk strømgjennomgang mellom hendene.

Det viste seg i ettertid at kursen de hadde kortsluttet ikke kom fra det

sikringsskapet de trodde, men fra et skap i en annen etasje. Her var det

UZ-elementer og kun en av sikringen var røket.

DBE ser svært alvorlig på slike forhold – både på grunn av de åpenbare

brudd på sikkerhetsbestemmelsene, og fordi man her har ansvar for den

praktiske opplæringen for framtidig elektrofagpersonell.