Arbeidsoppgave sluttkontroll for elektrikerfaget

Ta utgangspunkt i en jobb du selv har gjort, eventuelt en eksisterende installasjon og gjennomfør en komplett sluttkontroll. Bruk da bedriftens skjema for sluttkontroll eller 5-sikre fra NELFO.

- Bruk egnet måleinstrument for sluttkontroll og gjennomfør målinger. Forklar hvor og hvordan du måler. Aktuelle målinger:

  - Kontinuitet i beskyttelsesleder

  - Isolasjonsresistans

  - Funksjonstest/spenningsprøving

  - Test av jordfeilbryter

  - Måling av minste kortslutningstrøm

- Vurder måleresultatene og begrunn verdiene som måles.

- Hva slags dokumentasjon skal utarbeides i forbindelse med en slik installasjon? Dokumentasjonen skal leveres med oppgaven.

- Hvilke andre ting utføres i en sluttkontroll?

Oppgaven leveres som jobbseddel på elskolen.

Flashkurs sluttkontroll finner du på elskolen under fanen «ressurser» og «flashkurs»

5-sikre-skjemaene for sluttkontroll finner du på elskolen under fanen «ressurser» og «linker»

Aktuelle filmer finner du her eller under ressurser på elskolen. http://www.eloppgaver.no/filmer.html#sluttkontroll